Додаток 2 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (пункт 2 розділу II)

### КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

1. Клас енергоефективності нагрівання води водонагрівача визначається на основі його ефективності нагрівання води, як зазначено в таблиці 1 цього додатка.

2. Енергоефективність нагрівання води водонагрівача обчислюється згідно із пунктом 2 додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов).

3. Клас енергоефективності бака-акумулятора визначається на основі його теплових втрат, як зазначено в таблиці 2 цього додатка.

Таблиця 1

Класи енергоефективності нагрівання води для водонагрівачів, визначені за заявленим профілем навантаження,  wk, у відсотках

| Клас енергоефективності | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | wh  62 | wh  62 | wh  69 | wh  90 | wh  163 | wh  188 | wh  200 | wh  213 |
| A++ | 53  wh < 62 | 53  wh < 62 | 61  wh < 69 | 72  wh < 90 | 130  wh < 163 | 150  wh < 188 | 160  wh < 200 | 170  wh < 213 |
| A+ | 44  wh < 53 | 44  wh < 53 | 53  wh < 61 | 55  wh < 72 | 100  wh < 130 | 115  wh < 150 | 123  wh < 160 | 131  wh < 170 |
| A | 35  wh < 44 | 35  wh < 44 | 38  wh < 53 | 38  wh < 55 | 65  wh < 100 | 75  wh < 115 | 80  wh < 123 | 85  wh < 131 |
| B | 32  wh < 35 | 32  wh < 35 | 35  wh < 38 | 35  wh < 38 | 39  wh < 65 | 50  wh < 75 | 55  wh < 80 | 60  wh < 85 |
| C | 29  wh < 32 | 29  wh < 32 | 32  wh < 35 | 32  wh < 35 | 36  wh < 39 | 37  wh < 50 | 38  wh < 55 | 40  wh < 60 |
| D | 26  wh < 29 | 26  wh < 29 | 29  wh < 32 | 29  wh < 32 | 33  wh < 36 | 34  wh < 37 | 35  wh < 38 | 36  wh < 40 |
| E | 22  wh < 26 | 23  wh < 26 | 26  wh < 29 | 26  wh < 29 | 30  wh < 33 | 30  wh < 34 | 30  wh < 35 | 32  wh < 36 |
| F | wh < 22 | wh < 23 | wh < 26 | wh < 26 | wh < 30 | wh < 30 | wh < 30 | wh < 32 |

Таблиця 2

Класи енергоефективності баків-акумуляторів

| Клас енергоефективності | Теплові втрати S, Вт, з об'ємом зберігання V, літрів |
| --- | --- |
| A+ | S < 5,5 + 3,16 · V 0,4 |
| A | 5,5 + 3,16 · V 0,4  S < 8,5 + 4,25 · V 0,4 |
| B | 8,5 + 4,25 · V 0,4  S < 12 + 5,93 · V 0,4 |
| C | 12 + 5,93 · V 0,4  S < 16,66 + 8,33 · V 0,4 |
| D | 16,66 + 8,33 · V 0,4 S < 21 + 10,33 · V 0,4 |
| E | 21 + 10,33 · V 0,4  S < 26 + 13,66 · V 0,4 |
| F | S > 26 + 13,66 · V 0,4 |