«

7. Значення мінімальних запасів висоти над перешкодами (MOC) під час польотів ПС за ПВП і за ППП

| № з/п | Умови польоту (швидкість польоту - приладова) | Значення MOC, м | MOC, які використовуються |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ППП | ПВП |  |
| 1 | У зоні УПР аеродрому (ATCZ) або CTR аеродрому, у тому числі під час польотів по колу | 200 | 100 | MOCATCZ MOCкола MOCCTR |
| 2 | У районі УПР аеродрому (ATCA) | 300 | - | MOCATCA |
| 3 | Під час польотів поза межами ATCA нижче абсолютної висоти переходу (3050 м AMSL), у тому числі поза маршрутами ОПР, за MRT-маршрутами та в зонах (UKT-, UKR-, UKD-, UKP-, TRA, TSA): |  |  | MOCмарш. MOCзони MOCUKT |
| 3.1 | для військово-транспортних, транспортних, спеціальних, навчальних гвинтових ПС, гідролітаків, вертольотів та інших ПС із вертикальним зльотом та посадкою - над рівнинною і пагористою місцевістю з перевищеннями над рівнем моря до 900 м включно та надводним простором: |  |  |  |
|  | за швидкості польоту 300 км/год і менше | 300 | 100 |  |
|  | за швидкості польоту більше 300 км/год | 300 | 200 |  |
|  | над гірською місцевістю з перевищеннями над рівнем моря від 900 м до 1500 м включно | 450 | 300 |  |
|  | над гірською місцевістю з перевищеннями над рівнем моря вище 1500 м | 600 | 600 |  |
| 3.2 | для винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників, розвідників, навчально-бойових літаків, навчальних турбореактивних літаків - над рівнинною і пагористою місцевістю з перевищеннями над рівнем моря до 900 м включно та над водним простором | 200 | 50 |  |
|  | над гірською місцевістю з перевищеннями над рівнем моря від 900 до 1500 м включно | 300 | 100 |  |
|  | над гірською місцевістю з перевищеннями над рівнем моря вище 1500 м | 600 | 300 |  |
| 4 | У радіусі 55 км від КТА | 300 | - | MOCMSA MOCMSH |

Примітки:
1. Значення мінімального запасу висоти над перешкодами (MOC), що наведений у підпунктах 3.1, 3.2 таблиці, може бути збільшене залежно від складності виконання завдання та рівня підготовки екіпажу ПС.

2. Фактична відносна висота польоту ПС поза межами ATCA, TMA, ATCZ, CTR, UKT-, UKR-, UKD-, UKP-зон, TRA, TSA має бути не менше значень, наведених у пункті 8 розділу X Авіаційних правил України "Загальні правила польотів у повітряному просторі України", затверджених наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 06 лютого 2017 року № 66/73, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року за № 654/30522.

»;