Додаток 9
до Методики визначення 
енергетичної ефективності будівель 
(пункт 3 розділу IХ)

Типові значення 
для розрахунку енергоспоживання при освітленні

| Тип будівлі | Додаткова енергія | tD | tN | Fc | Fo | FD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварійне Pem | Управління/ регулювання Ppc | год. | год. | Відсутня cte | Наявна cte | Ручний режим | Автоматичний | Ручний режим | Автоматичний |
|  | кВт·год/ (м2·рік) | кВт·год/ (м2·рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноквартирні будинки | 1 | 5 | 2250 | 250 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Багатоквартирні будинки, гуртожитки | 1 | 5 | 2250 | 250 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси | 1 | 5 | 2250 | 250 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Будівлі учбових закладів | 1 | 5 | 1800 | 200 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 |
| Будівлі дитячих дошкільних закладів | 1 | 5 | 1800 | 200 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 |
| Будівлі закладів охорони здоров’я | 1 | 5 | 3000 | 2000 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| Готелі | 1 | 5 | 3 000 | 2 000 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| Ресторани | 1 | 5 | 1 250 | 1 250 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | - |
| Спортивні заклади | 1 | 5 | 2 000 | 2 000 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Будівлі закладів гуртової та роздрібної торгівлі | 1 | 5 | 3 000 | 2 000 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | - |
| Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ | 1 | 5 | 2250 | 250 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Інші види будівель | 1 | 5 | 2250 | 250 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |

Примітка. 	сte - система контролю/регулювання постійної освітленості, FD (автоматичний) - зменшення інтенсивності світла фотоелементів із сенсорами природного освітлення із припущенням, що мінімум 60 % потужності освітлення регулюється таким чином.